ИНФОРМАЦИЯ

(на основание чл. 25 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ. бр.73/11.09.2007 г., изм. и доп. ДВ бр.81/2010 г., изм. и доп. ДВ бр.3/2011 г., ДВ, бр. 94/2012 г., вс. изм. и доп.)

ОТНОСНО: „Изграждане на фотоволтаичен парк за производство на електрическа енергия с мощност 10 MW“ в ПИ №№ 06495.199.2, 06495.199.3, 06495.199.4, 06495.199.5, 06495.199.7, 06495.199.8, з-ще с. Брестовец, общ. Плевен, обл. Плевен

с възложител: „ПВ ПОЙНТ“ ЕООД, ЕИК 206994374,  гр.София

1. които предвижда изграждане на нов фотоволтаичен парк с инсталирана мощност 10 MW, подстанция и трафопостове в ПИ №№ 06495.199.2, 06495.199.3, 06495.199.4, 06495.199.5, 06495.199.7, 06495.199.8, местност „Найчовец“, по КККР на с. Брестовец, община Плевен, област Плевен. Общата площ на имотите е 71999 кв.м. или около 72 дка. Разположени са на територията на бивш птицезавод „Бохот“. Предвижда се от посочените 6 бр. имоти да се образуват два нови имота. Единият новообразуван имот ще е с площ 66.172 дка и в него ще се разположат панелите на фотоволтаичният парк. Другият имот ще е с площ 5.827 дка и в него ще бъдат изградени подстанция и трафопост.

Фотоволтаичните панели ще се монтират върху метална стационарна носеща конструкция (без изграждане на бетонен фундамент), ще са разположени на разстояние 20 см един от друг, под наклон 30°, в редове, между които разстоянието ще е 10 м. Долният край на панелите ще е на 60 см над земята, а горният – на около 4 м височина. Панелите се свързват последователно в стрингове. Захранващите кабели се отвеждат по надлъжни канали в носещата конструкция. Определен брой стрингове постъпват в разпределителни кутии (РК). Преобразуването на постоянния ток в променлив ще става в инвертори. Ще се монтира необходимият брой РК, инверторни станции и трансформатори. От РК към инверторите и трансформаторите, захранващите кабели ще се отвеждат в изолационна тръба под земята. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. Обектът ще бъде присъединен към електроразпределителната мрежа чрез изграждане на отклонение от съществуващ електропровод 110 kV, преминаващ западно от имота.

ПИ № 06495.199.2, з-ще с. Брестовец, общ. Плевен е с площ 651 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – за животновъдна ферма (съгласно скица № 15-786330-14.07.2022 г., издадена от СГКК – гр. Плевен).

ПИ № 06495.199.3, з-ще с. Брестовец, общ. Плевен е с площ 9691 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – за животновъдна ферма (съгласно скица № 15-786340-14.07.2022 г., издадена от СГКК – гр. Плевен).

ПИ № 06495.199.4, з-ще с. Брестовец, общ. Плевен е с площ 23852 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – за животновъдна ферма (съгласно скица № 15-786344-14.07.2022 г., издадена от СГКК – гр. Плевен).

ПИ № 06495.199.5, з-ще с. Брестовец, общ. Плевен е  с площ 63 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – за животновъдна ферма (съгласно скица № 15-786352-14.07.2022 г., издадена от СГКК – гр. Плевен).

ПИ № 06495.199.7, з-ще с. Брестовец, общ. Плевен е с площ 35004 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – за животновъдна ферма (съгласно скица № 15-786353-14.07.2022 г., издадена от СГКК – гр. Плевен).

ПИ № 06495.199.8, з-ще с. Брестовец, общ. Плевен е с площ 35004 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – за животновъдна ферма (съгласно скица № 15-786353-14.07.2022 г., издадена от СГКК – гр. Плевен).

Имотите не попадат в защитена територия (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ). Имотите обект на ИП са на отстояние около 150 м от защитена местност „Кайлъка“ обявена със Заповед № 3700/29.12.72 г. на МГОПС, ДВ бр. 13/1973 г., променена със Заповед. № РД-300/17.05.2001 г. на МОСВ, ДВ бр. 59/2001 г., План за управление, утвърден със зап. № РД-206/28.03.2011 г. на МОСВ (ДВ бр. 31/15.04.2011 г.).

ИП попада в следните защитени зони (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

-	BG0000240 „Студенец“, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.), изм. с Решение № 615/2020 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 79/2020 г.), във връзка със Заповед № РД-269/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ, бр. 41/18.05.2021 г.);

-	BG0000240 „Студенец“, за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-800/04.11.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.105/09.12.2008), изменена със Заповед № РД-67/28.01.2013 г. на МОСВ (ДВ, бр. 10/2013 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-269/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ, бр. 41/18.05.2021 г.).

2. За ИП има представен в РИОСВ – Плевен Доклад  за оценка за съвместимостта с предмета и целите на защитени зони BG0000240 „Студенец“, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.), изм. с Решение № 615/2020 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 79/2020 г.), във връзка със Заповед № РД-269/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ, бр. 41/18.05.2021 г.) и BG0000240 „Студенец“, за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-800/04.11.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.105/09.12.2008), изменена със Заповед № РД-67/28.01.2013 г. на МОСВ (ДВ, бр. 10/2013 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-269/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ, бр. 41/18.05.2021 г.).

На основание чл. 25 (2) от Наредбата за ОС всички заинтересувани лица в срок до 17.03.2023 г. могат да депозират пред РИОСВ – Плевен писмени мотивирани становища по ИП и доклада на адрес: гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” №1А.