ИНФОРМАЦИЯ

(на основание чл. 39, ал. 9 и чл. 25 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ. бр.73/11.09.2007 г., изм. и доп. ДВ бр.81/2010 г., изм. и доп. ДВ бр.3/2011 г., ДВ, бр. 94/2012 г., вс. изм. и доп.)

ОТНОСНО: (ИП) „Добив и първична преработка на подземни богатства – строителни материали (пясъци и чакъли) от находище „Феникс“, разположено в землище на гр. Искър, общ. Искър, обл. Плевен“

с възложител: „МЛ-КОНСУЛТ - 2009” ЕООД, гр. Плевен

1. Инвестиционното предложение предвижда добив и изземване на доказаните запаси от пясъци и чакъли по открит способ, в обем 50 000 m3 /год. от площ „Феникс“, разположена в землището на гр. Искър, общ. Искър, обл. Плевен. Находището е с площ 404 417 кв.м. Площта на концесионния контур на находището, необходима за реализиране на инвестиционното предложение възлиза на 456 123 кв.м. Тази площ включва площта на утвърдените запаси на находище „Феникс“ и необходимите прилежащи площи за берми, генерален откос на баластриера, временни депа за почвен слой и откривка, административно – битова площадка, кантар, мобилна МСИ. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. Не се предвижда водоснабдяване или ел. захранване. При разкривните и добивните работи за усвояване на установените запаси в находището не е необходимо използването на техническа вода. При първичната промивно – пресевна преработка на материала, която се осъществява с мобилна инсталация, на площадка в границите на концесионната площ ще е необходимо използването на техническа вода. Водовземането на техническа вода ще се извършва от формиралото се езеро при добива на пясъчно-чакълеста суровина. Отпадъчната вода след използването в миячно – сортировъчната инсталация, след като премине през система от утаители, се връща във формиралото се отработено езерно пространство за повторно използване.

Концесионния контур на находище „Феникс“ е с координати (координатна система 1970):

| N | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4723476.7 | 8580454.3 |
| 2 | 4723590.5 | 8580815.0 |
| 3 | 4723403.9 | 8580907.9 |
| 4 | 4723260.8 | 8580994.3 |
| 5 | 4723176.5 | 8581065.8 |
| 6 | 4722981.3 | 8581117.6 |
| 7 | 4722702.1 | 8581375.7 |
| 8 | 4722531.1 | 8581306.3 |
| 9 | 4722322.3 | 8581270.5 |
| 10 | 4722317.8 | 8581061.3 |
| 11 | 4722337.5 | 8580850.0 |
| 12 | 4723054.4 | 8580937.5 |
| 13 | 4723140.4 | 8580803.1 |
| 14 | 4723181.5 | 8580716.0 |
| 15 | 4723244.4 | 8580522.7 |
| 16 | 4723367.7 | 8580503.8 |

ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

ИП попада в границите на защитена зона:

- “Река Искър” BG0000613 за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.).

2. За ИП има представен в РИОСВ – Плевен ДОВОС и Доклад  за оценка за съвместимостта с предмета и целите на защитена зона BG 0000613 “Река Искър” BG0000613 за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.)., за които е дадена положителна оценка на качеството с писмо изх. № 5091/24.04.2019 г.

На основание чл. 25 (2) от Наредбата за ОС всички заинтересувани лица в срок до 24.05.2019 г. могат да депозират пред РИОСВ – Плевен писмени мотивирани становища по ИП и доклада на адрес: гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” №1А.